Безопасная баня.

Значительная часть пожаров в жилом секторе, приходится на надворные строения. Одно из надворных строений – это баня. От того как отремонтирована баня  зависит, будет пожар у нее владельца или нет.

Баня, одно из немногих типов надворных строений имеющая отопительную печь и электроэнергию. От правильного монтажа и эксплуатации электропроводки, исправного печного отопления зависит пожарная безопасность бани. Иногда вместо печного отопления используют электронагревательные приборы самодельного изготовления, подчас с открытыми спиралями.

Используя самодельные электронагревательные приборы  с открытыми спиралями владелец дома, надворных построек подвергает себя серьезной опасности. В целях обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации  отопительных печей и электронагревательных приборов еще раз напоминаем, что надо проверить исправность печи и дымохода, при необходимости отремонтировать, очистить от сажи, заделать трещины глинянно-песчаным раствором и побелить известью дымовую  трубу на чердаке и  выше кровли.

Запрещается:

- допускать перекаливания печи,

- применять в качестве топлива легко воспламеняющиеся жидкости,

- вблизи топящейся печи сушить дрова и другие горючие материалы,

- оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать присмотр за ней детьми,

- применять не стандартные (самодельные) электронагревательные приборы,

- использовать в качестве предохранителей не калиброванные плавкие вставки,

- отогревать замершие водопроводные трубы паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

В целях недопущения пожара  в банях необходимо соблюсти следующие мероприятия:

- Ввод электросетей в баню выполняется в двойной изоляции через металлорукав,

- Электролампы должны быть в плафонах, на расстоянии от деревянных конструкций, электролампы не должны висеть на проводах,

- Электропроводка проложенная по деревянному основанию должна иметь двойную изоляцию или иметь подкладку из негорючего материала,

- Не допускать эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений,

- Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца,

- Печи  должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист 0,5х0,7м.

- Если печь металлическая, то деревянная стена напротив печи должна быть оббита негорючим материалом.

Отдел надзорной деятельности г. Прокопьевска.